## Slide 1
8 核 Broadcast 推荐执行流程
一个源 Core，多个目标 Core：NoC 负责一源多目的复制，目标端写入本地内存
Y_i = X_0 (i=0,…,7)
推荐数据流 / Core_i 视角
NoC 必备能力
开始
Core_0 … Core_7 同时启动 Broadcast(root=0)
准备目标缓冲区
all Core: B_i[S]；sync_prepare()
源 Core 提交一次 BCAST
Core_0: src=X_0；dst={1,…,7}；bytes=S
NoC 读取并分包
DMA read(X_0) → packetize；源端只注入 1 次
NoC 组播路由与复制
multicast tree：在分支处复制 packet/flit
目标端点远程写入
Core_j endpoint: B_j ← X_0；local_done_j=1
completion / 完成确认
completion: ACK / done_bitmap = 11111110
顺序与集合同步
fence core_0 → sync(core_0,…,core_7)
所有 Core 使用本地副本
B_i = X_0
结束
Broadcast 完成
数据面 + 控制面
1
Broadcast 事务头
root / dst_group / src / dst_offset / bytes / seq
2
组播路由与复制
路由树；分支复制；避免重复包和环路
3
remote DMA + endpoint
源读、burst 传输、目标本地 SRAM/DRAM 写入
4
FIFO 与流控
credit / backpressure；处理慢目标和拥塞
5
完成与错误反馈
DMA done、ACK bitmap、timeout、error code
6
顺序与内存可见性
payload → fence → ready；release/acquire、coherence
无需 Reduce Engine：Broadcast 只复制数据，不做数值相加。
软件提交 1 个 BCAST；NoC 内部完成复制与转发。