## Slide 1
集合通信实现方案（逐算子）
设计目标：Broadcast 由 NoC multicast descriptor 支持；其余通信由 Core kernel 完成数据搬运后的拼接或求和
NoC 传输 / Core 计算
主路径：P2P / multicast + local kernel + event/fence
集合通信 / OP
推荐路径
Core kernel / 计算
搬运 / NoC 路径
缓存与同步
代价 / 备注
Broadcast
广播
NoC multicast descriptor
1 个 BCAST；源端只读 1 次
不做数值归约
各 Core 直接消费本地 B_i
multicast tree
NoC 在分支复制 packet/flit；目标写本地 SRAM/DRAM
completion bitmap
fence + sync
面积低
需组播；无需 Reduce Engine
AllGather
全收集
Core kernel + remote SRAM
remote DRAM copy = 容量兜底
放置本地分片
Y_i[i] ← X_i；只拼接，不相加
P2P remote copy
每个 X_i 写入其他 Core 的 slot；优先 remote SRAM
slot ready
fence + sync
实现简单
SRAM 不足时落 DRAM；通信约为 (P−1)S/P
Reduce-Scatter
规约分发
Core kernel + vector stream-in
P2P / Ring；按 chunk 流水
本地向量加法
A_i[c] += RX[c]；Core vector 逐 chunk 累加
NoC → Rx FIFO
不落远程 DRAM；双缓冲 + credit/backpressure
ready / consumed
chunk_id + step
无 Reduce Engine
占用 Core vector 与本地 SRAM 带宽
AllReduce
全规约
RS + AG 组合
RS: vector stream-in；AG: remote SRAM copy
两阶段 kernel
先 chunk add，再交换归约后的 chunk
P2P + remote copy
先规约分片，再全收集；不在 Router 求和
phase fence
completion counter + final sync
硬件省
Core/NoC 流量与总延迟高于原生归约
实现边界
NoC 原生 collective：仅保留 BCAST；Core-assisted collective：NoC 负责 P2P/组播传输，Core 负责 kernel、vector add 和 accumulator。
路径选择
性能倾向：remote vector stream-in > remote SRAM copy > remote DRAM copy 前提：Core vector 空闲，且本地 SRAM 带宽能够承接流入数据。
最小硬件接口
NoC：P2P + multicast + FIFO/credit + event；Core：kernel + vector add + accumulator 同步：ready/consumed + completion + fence；Broadcast 不需要 Reduce Engine。