## Slide 1
8 核远程写入 AllGather：Core_i 单核执行流程
八个核心同时启动同一个算子；本图只展开任意一个 Core_i 的控制流与远程内存动作
SIMULTANEOUS LAUNCH
core_0
core_1
core_2
core_3
core_4
core_5
core_6
core_7
launch AG_i
i ∈ {0…7}
CORE_i / LOCAL CONTROL FLOW
REMOTE MEMORY VIEW
1
启动 AllGather
Core_i · X_i [C]
八个 core 同时进入同一算子
2
准备接收缓冲区
Y_i[0:8] · ready_i=0
每个 slot 预留 C bytes
3
放置本地分片
Y_i[i] ← X_i
local copy / alias；不走 NoC
4
生成远程写描述符
dst = Y_j + i·C (j ≠ i)
目标 core j 的第 i 个接收槽位
5
提交 7 个远程写
remote_write(X_i → Y_j[i], C) × 7
DMA / NoC；可并发 outstanding；不做加法
6
本核写入顺序栅栏
fence core_i
payload writes 先完成并对后续同步可见
7
8 核集合同步
sync core_0~8
所有参与者到达 fence 后再继续
8
读取完整结果
Y_i = [X_0, X_1, …, X_7]
全部 slot 有效；交给后续算子
Core_i 的一个源分片
X_i
[C bytes]
写入同一个 offset：i·C
core_0 : Y_0[i]
core_1 : Y_1[i]
core_2 : Y_2[i]
core_3 : Y_3[i]
... : ...
core_5 : Y_5[i]
core_6 : Y_6[i]
core_7 : Y_7[i]
Y_j[i] ← X_i · j ≠ i：7 次 remote_write
j=i 的 Y_i[i] 已在步骤 ③ 本地放置
同步分工
remote_write = 搬运
fence core_i = 顺序
sync core_0~8 = 集合相遇
8 核编号通常为 core_0…core_7
每核 7C 发 + 7C 收；无 Reduce Engine
Remote-write AllGather · Core_i perspective · editable one-slide diagram
X_i → Y_j[i] · j ≠ i